## Slide 1
课题3 金属资源的利用和保护
图8－15 自然界以单质形式存在的金
（游离态的金）
图8－16 自然界以单质形式存在的银
（游离态的银）

## Slide 2
赤铁矿: Fe2O3
磁铁矿: Fe3O4
菱铁矿: FeCO3

## Slide 3
铝土矿: Al2O3
黄铜矿：CuFeS2
辉铜矿：Cu2S
（二硫化亚铁铜）
（硫化亚铜）

## Slide 4
一、铁的冶炼
Fe2O3 + CO === Fe + CO2
高温
3 2 3
2、实验现象
1、硬质玻璃管中的红色固体逐渐变黑；
2、试管中的澄清石灰水变浑浊
（早出晚归）
1、实验原理：
利用CO将铁从铁矿石中还原出来

## Slide 5
3、实验操作顺序
① 检查装置的气密性；
② 装药品、组装仪器、固定装置；
③ 点燃右边的酒精灯，并通CO一段时间；
④ 点燃酒精喷灯加热；
⑤ 待红色固体全部变黑时，停止加热；
⑥ 待黑色固体冷却至室温时，停止通CO；
⑦ 熄灭右边的酒精灯。
【提问】反应开始的标志：
反应结束的标志：
澄清石灰水开始变浑浊
红色固体全部变黑
怎么检查？

## Slide 6
（早出晚归）
【思考】
1、怎样判断CO“早出”时，装置中的空气已经排除干净？
在装置右边导管处，用排水法收集一小试管气体，用大拇指
按住试管口，使试管口朝下，移近酒精灯火焰，移开大拇指，
听到较小的爆鸣声，表示装置中的空气已经排除干净。
2、本装置连接盛有少量澄清石灰水的试管的目的是什么？
3、如果要吸收CO2可以用什么溶液？
探究CO与Fe2O3反应时是否生成了CO2，
及判断反应是否已经开始了。
NaOH溶液

## Slide 7
工业炼铁P16
1、原料：
铁矿石、焦炭、石灰石、空气
2、反应方程式
C+O2====CO2
点燃
C+CO2====2CO
高温
Fe2O3 + 3CO ===2Fe +3CO2
高温
CaCO3====CaO+CO2↑
高温
CaO+SiO2====CaSiO3
高温
图：炼铁高炉及炉内化
学变化过程示意图
制取还原剂 CO
?
?

## Slide 8
工业炼铁
2、为什么工业炼铁不用碳做还原剂？
因为碳是固体，接触面积小，反应速度
慢，且反应不充分，会使生铁中杂质碳
含量增加。
而采用CO做还原剂。
而CO是气体，接触面积大，反应速度快且反应充分，会使生铁中杂质碳含量减少。
图：炼铁高炉及炉内化
学变化过程示意图
【思考】 1、焦炭的作用是什么？
和制取还原剂CO
燃烧释放热量提供高温条件
?
?

## Slide 9
例题：用1000 t含氧化铁80％的赤铁矿石，理论上可以
炼出含铁96％的生铁多少 t ?
解：设理论上可以炼出含铁96%的生铁的质量为x
160 2×56
1000t×80％ x·96%
∵ 160 1000t×80％
2×56 x·96%
∴ x=
2×56× 1000t×80％
160×96%
= 583 t
答：理论上可以炼出含铁96%的生铁的质量为583t 。
Fe2O3 + CO === CO2 + Fe
高温
3 3 2