## Slide 1: 硫酸的工业制法
无机工艺流程题的做法

## Slide 2: 1画出硫元素的价类二维图，将二维图上的物质通过化学方法转变为硫酸。

## Slide 3: 以黄铁矿为原料生产硫酸的工艺流程
一、原料预处理
1造气阶段，选择空气作为氧化剂的原因？
2提高黄铁矿的氧化速率有什么办法？
3提高黄铁矿生产SO2的产率的方法？
4矿渣有哪些成分？如何实现经济效益？
5已知黄铁矿中同时伴生有硒、钒等其他稳定的成分，设备长期使用合适吗？为什么？
已知：水蒸气会造成各种反应器的腐蚀，
黄铁矿中除了FeS2，还含有一些含有As、
Se等元素的热稳定化合物。

## Slide 4: 以黄铁矿为原料生产硫酸的工艺流程
二、通过核心反应进行物质制备
已知：水蒸气会造成各种反应器的腐蚀，
黄铁矿中除了FeS2，还含有一些含有As、
Se等元素的热稳定化合物。
1写出沸腾炉中主要反应的化学方程式？
2写出接触室中主要反应的化学方程式？
3接触室中通入空气的流速有什么要求？
4为什么选择400～500℃作为操作温度？为什么选择常压？
5该反应的催化剂是V2O5,你认为如何提高催化效率？你对设备中催化剂的铺设有什么建议？
6如何提高接触室中反应的转化率？
7写出吸收塔中主要反应的化学方程式？

## Slide 5: 以黄铁矿为原料生产硫酸的工艺流程
三、物质的分离提纯获得目标产物
已知：水蒸气会造成各种反应器的腐蚀，
黄铁矿中除了FeS2，还含有一些含有As、
Se等元素的热稳定化合物。
1进入吸收塔的气体中含有什么成分？
2吸收塔中为什么选择浓硫酸吸收SO3，可以选择蒸馏水吗？可以选择纯硫酸吗？可以选择稀硫酸吗？
3如何提高H2SO4的产率？
4吸收塔中出来的尾气含有什么成分？如何进行尾气处理？
5写出用石灰水吸收少量SO2，然后用稀硫酸处理重新得到高纯SO2的反应方程式？
6工业上还可能用什么试剂进行尾气处理？

## Slide 6: 以黄铁矿为原料生产硫酸的工艺流程
设问的角度？
1化学反应速率与平衡理论的运用（包括反应速率、原料的利用率、物质的稳定性等）
2化学反应原理的运用。（包括氧化还原反应的判断、化学方程式或离子方程式的书写、复杂的复分解反应书写等）
3实验条件控制的运用。（如控制pH进行分离除杂，涉及溶度积常数的数据运用等。）
4化学反应中能量变化的运用。（包括反应中的热效应、化学能与电能相互转化等）
5实验基本操作的运用。(如除杂、分离、检验、蒸发、浓缩、结晶、过滤、洗涤、干燥等实验手段的选择。)
6物质转化和循环的运用。（如资源的回收和利用、循环物质的确定等。）
7环境保护与绿色化学评价。（如滤渣的处理等。）
8部分定量问题。（如结核给定数据或图像，进行简单计算或判断，如反应物或生成物物质的量之间的关系等。）

## Slide 7: 2009北京高考28题
（3）依据工艺流程图判断下列说法正确的是（选填序号字母） 。
a. 为使黄铁矿充分燃烧，需将其粉碎
b. 过量空气能提高SO2的转化率
c. 使用催化剂能提高SO2的反应速率和转化率
d. 沸腾炉排出的矿渣可供炼铁
（4）每160gSO3气体与H2O化合放出260.6kJ的热量，该反应的热化学方程是 _____________________ 。
（5）吸收塔排出的尾气先用氨水吸收，再用浓硫酸处理，得到较高浓度的SO2和铵盐。
①SO2既可作为生产硫酸的原料循环再利用，也可用于工业制溴过程中吸收潮湿空气中的Br2。SO2吸收Br2的离子方程式是 。
② 为测定该铵盐中氮元素的质量分数，将不同质量的铵盐分别加入到50.00mL相同浓度的NaOH溶液中，沸水浴加热至气体全部逸出(此温度下铵盐不分解)。该气体经干燥后用浓硫酸吸收完全，测定浓硫酸增加的质量。
部分测定结果；
铵盐质量为10.00g和20.00g 时，浓硫酸增加的质量相同；铵盐质量为30.00g时，浓硫酸增加的质量为0.68g；铵盐质量为40.00g时，浓硫酸的质量不变。
计算：该铵盐中氮元素的质量分数是 %； 若铵盐质量为15.00g。 浓硫酸增加的质量为 。 （计算结果保留两位小数）