## Slide 1
人教版八年级上册 第三章 第 1 节
温度

## Slide 2
热的物体温度高，冷的物体温度低。
物理学中通常把物体的冷热程度叫做温度。
一、温度

## Slide 3
一、温度计
原理：
常用的温度计
是根据液体热胀冷
缩的规律制成的。
家用寒暑表
医用体温计
实验用温度计
温度升高，液面上升；
温度降低，液面下降。

## Slide 4
二、摄氏温度的规定
在标准大气压下冰水混合物的温度——0℃，
在标准大气压下沸水的温度——100℃；
0 ℃和100 ℃之间分成100个等份，每个等份代表1 ℃ 。
冰水混合物
沸水
100 ℃
0 ℃
摄尔修斯
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

## Slide 5
二、温度计的构造
℃
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
-10
玻璃泡
液柱
刻度
内径很细的玻璃毛细管
单位
读作:摄氏度

## Slide 6

二、温度计的使用

## Slide 7


二、温度计的使用

## Slide 8
温度计的使用方法
玻璃泡不能碰到容器底或容器壁。
玻璃泡要全部浸入被测物质；
要等示数稳定后再读数；
读数时玻璃泡要继续留在被测物质中；
视线要与液柱上表面相平。
量程
分度值
零刻度
一不：
四要：
三看：

## Slide 9
二、温度计的读数
* 温度计不估读，只有刻度尺才估读。
【练一练】课后第一题
1．如图1所示，温度计的示数为_____℃。
图 1
40
℃
30
36
2．如图2所示，温度计的示数为_____℃。
图 2
10
℃
20
-14

## Slide 10
二、温度计的读数
* 温度计不估读，只有刻度尺才估读。
【练一练】
4．如图3所示，体温计的示数为_____℃。
6
37
8
℃
图 3
36.9

## Slide 11
医用的温度计
特点
⑴测温范围小 35℃～42℃
⑵精确度高 每小格为0.1℃
⑶使用前应握紧体温计玻管段用力下甩
三、体温计

## Slide 15
三、体温计
４、以下温度最接近２３ ℃的是（ ）
Ａ）广州夏天中午室外的温度
Ｂ）北京冬天最低的气温
Ｃ）健康人的体温
Ｄ）让人感觉温暖而舒适的房间温度
3.某体温计示数是38℃，若粗心的护士仅消毒后就直接用它去测量37℃和39℃的病人的体温，则该体温计的示数先后分别是（ ）
  A．37℃和39℃
  B．38℃和39℃
  C．37℃和38℃
  D．37℃和37℃
B
D