## Slide 1
课题1 金属材料

## Slide 2
2008年北京奥运会火炬
2010年广州亚运会火炬

## Slide 3
【提问】你在日常生活中接触到的金属制品还有哪些？
它们主要是用什么金属制成的？
铁
、铜
、铝等
24K金算盘
24K金钥匙

## Slide 4
课题1 金属材料
人类历史的发展
①石器时代
②青铜器时代
③铁器时代
④高分子时代
化学材料
①金属材料
②非金属材料
③有机高分子材料
④复合材料

## Slide 5
一、几种重要的金属
1、金属材料
合金
2、生活中几种重要的金属：
纯金属
【思考1】为什么利用比铜和铁晚得多的铝，在现
今世界上的年产量却能排名第二？
1、铝具有密度小
铜
、铁
、铝
课题1 金属材料
：包括________以及它们的_____。
2、铝抗腐蚀性能好
3、改进了铝的冶炼方法，降低了成本（P9）
2Al2O3 ===== 4Al + 3O2↑
电解
冰晶石

## Slide 6
【思考2】金属在生活中的应用（即用途）非常广泛，
你知道它们有哪些共同物理性质吗？
【指导阅读】请阅读教材P3 图8-3 和第1自然段，归
纳出金属具有的一些物理性质（共性）。

## Slide 7
【思考2】金属在生活中的应用（即用途）非常广泛，
你知道它们有哪些共同物理性质吗？
(1)常温下大多数金属为_____体（ 为液体）。
固
汞
(2)大多数金属的颜色为______色；
但铜为 色，金为 色，铁粉为 色。
银白
紫红
黄
黑
(5)能够弯曲，
(3)都能导_____、导_____。
(4)可以压成薄片或拉成丝，
有韧性，有可塑性。
电
热
即：延展性。
**金属的导电性、导热性、密度、熔点、硬度等存在较大的差异 !!!

## Slide 8
物理性质 | 物理性质比较
导电性(以银的导电性为100作标准) | 银 铜 金 铝 锌 铁 铅
 | (优) 100 99 74 61 27 17 7.9 (良)
密度/(g·cm-3) | 金 铅 银 铜 铁 锌 铝
 | (大) 19.3 11.3 10.5 8.92 7.86 7.14 2.7 (小)
熔点/℃ | 钨 铁 铜 金 银 铝 锡
 | (高) 3410 1535 1083 1064 962 660 232 (低)
硬度(以金刚石的硬度为10作标准) | 铬 铁 银 铜 金 铝 铅
 | (大) 9 4-5 2.5-4 2.5-3 2.5-3 2-2.9 1.5 (小)
表8-1：一些金属的物理性质
【讨论】根据你的生活经验和表8-1所提供的信息，
完成P4讨论中相关问题。

## Slide 9
1、为什么菜刀、镰刀、锤子等用铁制而不用铝制？
因为铁的硬度比铝的硬度大。
因为铜的价格比银的便宜，
（另：铜的密度比银的小，若长距离高架，不易被自身重量拉断）
3、为什么灯泡里的灯丝用钨制而不用锡制？如果用锡
制的话，可能出现什么情况？
因为钨的熔点比锡的高，不易被熔断。
若用锡来制灯丝的话，灯丝很容易熔断了。
且铜的导电性仅次于银的；
【讨论】根据你的生活经验和表8-1所提供的信息，
完成P4讨论中相关问题。
2、银的导电性比铜好，为什么电线一般用铜制而不用
银制？

## Slide 10
铬比铁耐腐蚀
4、为什么有的铁制品如水龙头等要镀铬？如果镀金
怎么样？
、耐磨
、美观。
金比铁耐腐蚀
、美观
，但价格比铁的贵，且不耐磨。
物质用途
性质
物理
性质
化学
性质
其他
价格
资源
是否美观
使用是否便利
废料是否易回收
环境影响
【归纳】

## Slide 11
【资料卡片】金属之最 P4
（1）地壳中含量最高的金属元素：
（2）人体中含量最高的金属元素：
（3）目前世界年产量最高的金属：
（4）导电、导热最好的金属：
（5）硬度最高的金属：
（6）熔点最高的金属：
（7）熔点最低的金属：
（8）密度最大的金属：
（9）密度最小的金属：
Al
Ca
Fe
Ag
Cr
W
Hg
Os（锇）
Li

## Slide 12
合金
不锈钢
铁、铬、镍
【想一想】你知道这些不锈钢制品中含有的主要金属吗？

## Slide 13
铝合金门窗 记忆合金眼镜框
二、合金
1.阅读教材4-5页 2.阅读新型合金 （1）耐热合金：常用于制造喷气式飞机的发动机叶片。 （2）储氢合金：（Ti~Fe, La~Ni） 室温下吸收氢气速度快，放出氢气快

## Slide 14
【阅读】请阅读教材P4倒数第1自然段至P5
顺数第1自然段，完成下面2个问题。
1、什么是合金？
两种或两种以上的金属（或金属与非金属）熔合而成，具有金属特性的混合物。
（混合物）
二、合金
（目前已知纯金属90多种，制得合金几千种；常见的合金有生铁、钢、铝合金、黄铜等。）
2、生铁与钢的组成和性质有什么不同？
 | 生铁 | 钢
含碳量 |  | 
其它元素 |  | 
性质比较 |  | 
2%～4.3%
0.03%～2%
硅、锰等
铬、镍等
钢比生铁硬度大、抗腐蚀性好、有较强的韧性。

## Slide 15
主要是因为钢的含碳量比生铁的少。
【思考3】为什么钢的性能优于生铁？
**改变合金的组成，使得合金性能也会随之发生改变。
2、生铁与钢的组成和性质有什么不同？
 | 生铁 | 钢
含碳量 |  | 
其它元素 |  | 
性质比较 |  | 
2%～4.3%
0.03%～2%
硅、锰等
铬、镍等
钢比生铁硬度大、抗腐蚀性好、有较强的韧性。
（混合物）
二、合金

## Slide 16
图8－5 比较合金和纯金属的硬度
【实验8－1】 比较黄铜片（铜锌合金）和
铜片、硬铝片（铝合金）和铝片的光泽和
颜色；将它们互相刻画，比较它们的硬度。
性质比较 | 现象 |  |  | 
 | 黄铜 | 铜 | 硬铝 | 铝
光泽与 颜色 |  |  |  | 
硬度 |  |  |  | 
结论 |  |  |  | 
有光泽，
黄色
有光泽，
紫红色
有光泽，
银白色
有光泽，
银白色
黄铜>铜
硬铝>铝
合金的硬度一般大于其成分金属的硬度
二、合金
（混合物）

## Slide 17
 | 纯金属 |  |  |  | 合金 | 
 | 铅 | 镉 | 铋 | 锡 | 焊锡 | 武德合金
熔点/℃ | 327 | 321 | 271 | 232 | 183 | 70
启示 |  |  |  |  |  | 
合金的熔点一般小于其成分金属的熔点
【讨论】
焊接金属
保险丝
二、合金
（混合物）
①
② 改变合金的组成和含量，可以使合金具有许多良好的物理、化学性能，更适合于不同的用途。
【归纳】合金优良的性质（与其成分金属对比）：
熔点低，密度小，强度和硬度大，抗腐蚀性能好。
【想一想】为什么日常使用的金属材料，大多数都是合金？
合金的很多性能优于组成它们的金属。

## Slide 19: 【小结】
决定
决定
金属材料
纯金属
合金
性质
性质
用途
用途
共性
特性
价格、资源、美观、使用便利、回收、环保等多种因素。

## Slide 20
图8－7 用钛-镍形状记忆合金制造的人造卫星天线
图8－6 钛合金与人造骨
钛合金与人体具有很好的
钛合金镜框
钛金属腕表
【相容性】
优点：熔点高、密度小、可塑性、易于加工、机械性能好、
耐腐蚀。
【拓展】

## Slide 21
世界铝的年产量仅次于铁，居第二位。
铝有较好的延展性可制成0.01mm的铝箔，用于包装香烟、糖果；铝的密度小和具有抗腐蚀等优良性能，铝及其合金在电线电缆工业、飞机、汽车等制造业有广泛的用途。
【拓展】

## Slide 22
【拓展】
钢的淬火和回火（P7）
 | 做法 | 特点
淬火 | 加热至红热 立即冷水冷却 | 硬度和耐磨性增加，塑性和韧性降低。
回火 | 加热至红热 立即冷水冷却 火焰上微热 空气中自然冷却 | 韧性可部分恢复

## Slide 23
1、我们目前常用的1元、5角、1角硬币各是用什么合金制造的？这些合金有什么性质？（课本P8第3题）
硬度和耐磨性好，抗腐蚀性好，密度小，熔点高，色泽美观、资源丰富、无毒等 。
“1元”：
“5角”：
“1角”：
钢芯镀镍合金
铜锌合金、钢芯镀铜合金
铝锌合金、不锈钢
这些合金的性质：
【课堂练习】

## Slide 24
用途 | 金属
日常用于铁栏杆外层涂料的“银粉”大多是金属 | 
包装糖果、香烟的银白色金属薄片 | 
家用热水瓶内胆壁的银色金属 | 
温度计中填充的金属 | 
灯泡里做灯丝的金属 | 
青铜是一种合金，除含有铜外还含有的一种金属 | 
常用于电镀和作干电池电极的金属 | 
常用于制造电线和电缆的金属 | 
常用于航空工业作制造飞机等材料的金属 | 
Al
Al
Ag
Hg
W
Sn
Zn
Cu Al
钛合金、硬铝
2、了解几种金属的用途：

## Slide 25
3、在众多的金属中，为什么选用铝线作为发电站和用户
之间的高压导电线？
a、铝能导电且电阻小，
c、铝的密度小，
b、铝的来源广泛，造价低，
d、铝具有强的抗腐蚀性。
4、下列铝制品的用途主要是利用了铝的哪个性质？
A.导热性 B.导电性 C.延展性 D.密度较小
铝锅烧饭（ ） 铝锭压成铝箔（ ）
硬铝制飞机（ ） 铝线作电缆（ ）
A
C
D
B

## Slide 26
【作业】
1、阅读和自我完成：P7 课外实验
2、完成P8课后练习
3、完成《100分》课题1（两个课时）

## Slide 27
1、下列物质中属于金属材料的是：（ ）
A、钢 B、铝 C、氧化铁 D、 石墨
2、下列各物质属于纯净物的是：（ ）
A、钱币、青铜像 B、不锈钢、生铁
C、24K金戒指、氧化铜 D、 大理石、盐酸
A、B
C
【达标自查】

## Slide 28
3．下列生活用品中，由金属材料制成的（ ）
A、塑料袋 B、玻璃杯 C、瓷碗 D、铁锅
4．地壳中含量最多的两种金属元素是（ ）
A 、镁、铝 B 、铝 C 、钙、钠 D、铝、铁
D
D
5．人类使用金属的历史，由早到晚的顺序是（ ）
A．铁→铜→铝 B．铝→铜→铁
C．铜→铁→铝 D．铜→铝→铁
6．下列物质中，不属于合金的是（ ）
A．水银 B．青铜 C．18K白金 D．焊锡
C
A

## Slide 29
7、下列铝制品的用途主要是利用了铝的哪个性质？
A.导热性 B.导电性 C.延展性 D.密度较小
铝锅烧饭（ ） 铝锭压成铝箔（ ）
硬铝制飞机（ ） 铝线作电缆（ ）
8、判断正误：
（1）合金一定是混合物（ ）
（2）金属常温下都是固态的（ ）
A
C
D
B
√
×
9、具有密度小，抗腐蚀性能好，广泛应用于航天飞机、
船舶、化工等方面的一种新型金属材料是（ ）
A.铝和铝合金 B.钛和钛合金
C.铁和铁合金 D.铬和铬合金
B

## Slide 30: 10、环顾你家里的日常生活用品，它们有很多都是由金属材料制成的。 例如： 体温计中的液体是______ ， 作导线的一般是______ 水龙头表面镀的金属一般是______， 炒菜的锅一般是_______ 灯泡的灯丝是______
汞
铜
铬
铁
钨
这种金属的表面有一层氧化物保护层，试设想这种金属的
可能用途有＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿．
炊具、手术刀、电线、飞机、轮船等
熔点 | 密度 | 强度 | 导电性 | 导热性 | 抗腐蚀性
2500℃ | 3g/cm3 | 与钢相似 | 良好 | 良好 | 优异
11. 科学家发现了一种新金属，它的一些性质如下：

## Slide 31
12．日常使用的金属材料多数属于合金。下表列出了一些常
见合金的主要成分、性能和用途：
合金 | 合金的主要性能及用途 | 主要成分及纯金属的性能
焊锡 | 熔点183℃、 焊接金属 | 锡：熔点232℃ 铅：熔点327℃
硬铝 | 强度和硬度好 门窗、飞机 | 铝、铜、镁等。 硬度小，质软。
不锈钢 | 抗腐蚀性好 炊具、医疗器械、反应釜 | 铁、铬、镍等。 纯铁抗锈蚀性不如不锈钢
由上表可以推断，与组成合金的纯金属相比，合金的优点一般有（填序号） 。
①强度更低 ②硬度更高 ③熔点更高 ④抗腐蚀性更好
② ④

## Slide 32
3、我们目前常用的1元、5角、1角硬币各是用什么合金制造的？
这些合金具有什么性质（可以查阅有关资料）。
资源丰富、
无毒、
耐磨（硬度大）、
色泽美观、
密度小、
耐腐蚀、
熔点较高、
【学以致用】
“1元”：
“5角”：
“1角”：
钢芯镀镍合金
铜锌合金
、或钢芯镀铜合金
铝锌合金
、不锈钢
这些合金的性质：