## Slide 2
2.1 计算机系统互联

## Slide 3
2.1 计算机系统互联
1、网络协议：
TCP/IP协议、FTP协议、HTTP、SMTP…
2、IP地址、子网掩码、默认网关、DNS服务器
3、域名

## Slide 4
网络协议
一：TCP/IP 协议 （p33）

## Slide 5
TCP/IP 协议
设置面板：

## Slide 6
设置步骤：
右击任务栏网络图标（左图） – 选 打开网络和共享中心
或
右击桌面的网络图标（右图） – 选 属性

## Slide 7
设置步骤：
双击 本地连接 – 属性 或 点左侧 “更改适配器设置”

## Slide 8
设置步骤：

## Slide 9
设置步骤：

## Slide 10
网络协议
二：FTP 协议 （p33）

## Slide 11
IP 地址 （p34）
IP 地址 （逻辑地址）、MAC 物理地址
ARP 地址解析

## Slide 12
ipv4 （ipv6）
IP（ipv4）= 网络地址(网段)+主机地址
分
A类（1字节+3字节）
B类（2字节+2字节）
C类（3字节+1字节）
D类用于多点广播、E类地址保留（仅实验和开发）
IP 地址 = 网络地址 + 主机地址

## Slide 13
公有地址和私有地址
127.0.0.1可代表本机IP（localhost）
http://127.0.0.1 可测试本机配置的Web服务器

## Slide 14
子网掩码 （p34）
IP 地址 = 网络地址 + 主机地址

## Slide 15
判断网络地址和主机地址？是否同网段
ip 192. 168. 5.100
子网掩码 255. 255. 255.0
ip 192.168. 1.100
子网掩码 255.255.255.0

## Slide 16
默认网关
与ip同网段

## Slide 17
DNS服务器
域名解析
域名（p36）

## Slide 18
ping 测试网络
ping 192.168.5.2
ping www.baidu.com
ping 127.0.0.1

## Slide 19
端口port
端口号（对应程序），范围0--65535
知名端口（Well Known Ports）0--1023，
如HTTP服务80端口、FTP服务21端口
动态端口（Dynamic Ports），1024--65535，动态分配（当系统程序或应用程序需要网络通信时，向主机申请端口，主机动态分配端口，当程序关闭时，释放端口）

## Slide 20
1、查找主机ip
win+r – cmd – ipconfig
2、设置主机ip、子网掩码、默认网关、DNS

## Slide 21
udp 聊天室

## Slide 22
tcp 聊天 （分服务器端和客户端程序）

## Slide 23
tcp 聊天 （服务器端接受多个客户端，类似银行排队办业务）

## Slide 24
udp 聊天 （多线程接收）