## Slide 1
2021 广 东
物 理

## Slide 2
题型六
20题－电学计算题

## Slide 3
类型
1
纯电路图(10年4考)
考向一 简单串并联电路类
1. (2020重庆A卷)如图的电路中，R1为10 Ω，R2为20 Ω.闭合开关S后，电流表的示数为1 A，电源电压保持不变．求：
(1)R1两端的电压U1；
(2)R2在10 s内所消耗的电能W2.
第1题图

## Slide 4
解：(1)电阻R1、R2串联，R1两端电压为
U1＝IR1＝1 A×10 Ω＝10 V
(2)R2在10 s内消耗的电能为
W2＝U2It＝I2R2t＝(1 A)2×20 Ω×10 s＝200 J

## Slide 5
2. (2020新疆)如图所示的电路中，电源电压为6 V，闭合开关S后，通过电阻R1的电流为1 A，通过电阻R2的电流为2 A．求：
(1)通过电流表的电流；
(2)电路的总电阻；
(3)整个电路在10 s内产生的热量．
第2题图

## Slide 6
解：(1)因为电阻R1和R2并联，电流表测干路中的电流，根据并联电路的电流规律可知，电流表的示数为
I＝I1＋I2＝1 A＋2 A＝3 A
(2)电路的总电阻
(3)整个电路10 s内产生的热量
Q＝UIt＝6 V×3 A×10 s＝180 J

## Slide 7
第3题图
3. (2020河北)小明家在不远处施工，临时用导线将电水壶和电水龙头(打开几秒钟就能流出热水)接入家中电能表[3 000 r/(kW·h)]，如图所示．电水壶的规格为“220 V 1 210 W”，电水龙头的规格为“220 V 2 420 W”．当电路中单独使用电水壶烧水时，铝盘转动110 r，用时120 s．在电路中单独使用电水龙头洗漱时，用了180 s．导线、电水壶和电水龙头的电阻不随温度变化．
求：
(1)电水壶和电水龙头的电阻；
(2)导线的电阻；
(3)在洗漱时，导线上产生的热量．

## Slide 8
解：(1)根据 和P＝UI，可得
电水壶的电阻
电水龙头的电阻

## Slide 9
(2)单独使用电水壶烧水时，导线与电水壶串联
电路消耗的电能 ×3.6×106 J＝1.32×105 J
电路消耗的功率
P路中的电阻
导线的电阻R线＝R－R壶＝44 Ω－40 Ω＝4 Ω

## Slide 10
(3)洗漱时，导线上产生的热量
Q＝I2R线t2＝ R线t2＝ ×4 Ω×180 s＝6.05×104 J

## Slide 11
第4题图
4. (2020大庆)如图，R1＝6 Ω，当S1闭合，S2、S3断开时，电流表示数为1 A；当S3闭合，S1、S2断开时，电流表示数为0.2 A．求：
(1)电源电压．
(2)电阻R2的阻值．
(3)当S1、S2闭合，S3断开时，电路消耗的总功率．
考向二 动态电路类

## Slide 12
解：(1)当S1闭合，S2、S3断开时，电路为R1的简单电路，电流表测电路中的电流，由 可得，电源的电压U＝I1R1＝1 A×6 Ω＝6 V
(2)当S3闭合，S1、S2断开时，R1与R2串联，电流表测电路中的电流，此
时电路中的总电阻 ＝30 Ω
因串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以电阻R2的阻值R2＝R－R1＝30 Ω－6 Ω＝24 Ω

## Slide 13
(3)当S1、S2闭合，S3断开时，R1与R2并联，因并联电路中各支路两端的电压相等，且电路消耗的总功率等于各电阻消耗功率之和，所以电路消耗的总功率
＝7.5 W

## Slide 14
5. (2020湖州)方方用图甲所示电路研究电功率和电流的关系，绘制了定值电阻R0、滑动变阻器R的功率与电流的关系图，如图乙．
(1)实线表示的是________(选填“R”或“R0”)的功率与电流的关系．
(2)求R0的阻值．
(3)当电流表示数为0.5安
时，求R消耗的功率．
第5题图
R0

## Slide 15
解：(2)由(1)可知，图乙中实线表示R0的功率与电流的关系，当I＝2 A时，PR0＝32 W，根据电功率计算式P＝I2R可知，
(3)由图乙可知，当I＝2 A时，滑动变阻器R功率为0，即滑片位于最左端，滑动变阻器接入电路的电阻为0，此时电源电压 ，
当I′＝0.5 A时，UR0′＝I′R0＝0.5 A×8 Ω＝4 V，则UR＝U－UR0′＝16 V－4 V＝12 V，所以PR＝URI′＝12 V×0.5 A＝6 W

## Slide 16
第6题图
6. (2013广东省卷)如图所示的电路．电源电压为6 V且保持不变，滑动变阻器R1标有“50 Ω 2 A”字样．
(1)将滑片P移到最右端，闭合S1，断开S2，求电流表的示数I1；
(2)保持滑片P在最右端，闭合S1、S2，电流表示数I＝5I1，求R2的阻值；
(3)将滑片P移至某一位置，闭合S1、S2，电流表示数为0.68 A，求此时滑动变阻器接入电路的阻值．

## Slide 17
解：(1)滑片移至最右端，闭合S1、断开S2时，电路为R1的简单电路，电流表的示数
(2)闭合S1、S2，电路为R1、R2的并联电路，电流表示数
I＝5I1＝5×0.12 A＝0.6 A
通过R2的电流I2＝I－I1＝0.6 A－0.12 A＝0.48 A
R2的阻值

## Slide 18
(3)移动滑片P，通过电阻R2的电流不变，通过滑动变阻器的电流I滑＝I′－I2＝0.68 A－0.48 A＝0.2 A
滑动变阻器接入电路的阻值

## Slide 19
7. (2020泰州)如图是某型号电饭锅工作原理的简化电路图，电饭锅有两挡，分别是高温烧煮和低温焖饭．S1为挡位自动控制开关，R1和R2为电热丝，R1的阻值为80 Ω，高温烧煮挡的功率为660 W．求：
(1)高温烧煮时干路中的电流；
(2)电阻丝R2的阻值；
(3)电饭锅低温焖饭0.5 h消耗的电能是多少焦耳．
类型
2
家用电器(10年6考)
考向一 结合多挡位电路图类
第7题图

## Slide 20
解：(1)由P＝UI得，高温烧煮时干路中的电流
(2)当开关S1和S都闭合时，两电阻并联，此时总电阻较小，由P＝UI＝ 可知，此时电功率最大，为高温烧煮挡；当只闭合开关S时，电路为R2的简单电路，此时总电阻较大，由P＝UI＝ 可知，此时电功率最小，为低温焖饭挡；当开关S1和S都闭合时，由I＝ 得，总电阻为

## Slide 21
由并联电路电阻关系，得
则有 ，解得R2＝880 Ω
(3)低温焖饭挡的功率为
由 得，电饭锅低温焖饭0.5 h消耗的电能是
W＝P低温t＝55 W×1 800 s＝9.9×104 J

## Slide 22
第8题图
8. (2020盐城)如图甲所示为某电烤箱的内部简化电路，S1为自动控制开关，R1和R2均为电热丝．图乙是电烤箱正常工作时电流随时间变化的图像．求：
(1)低温挡工作时的功率．
(2)电热丝R2的阻值．
(3)15 min内R1消耗的电能．

## Slide 23
解：(1)当开关S闭合、S1断开时，电路中只有R1工作，电路中的电阻较大，由
可得，电烤箱处于低温挡．由乙图可知通过R1的电流值I1＝6 A，则此时电烤箱的功率为P低＝UI1＝220 V×6 A＝1 320 W
(2)当开关S、S1都闭合时，R1、R2并联，电路中的总电阻较小，由 可得，电烤箱处于高温挡．由乙图可知，此时电路中的电流为I＝10 A
根据并联电路的电流特点可知，I2＝I－I1＝10 A－6 A＝4 A
根据欧姆定律得
(3)由W＝UIt可得，15 min内R1消耗的电能W＝UI1t＝220 V×6 A×15×60 s＝1.188×106 J

## Slide 24
第9题图
9. (2019本溪)图甲是具有高温、低温两挡的电热饭盒，高温挡电功率为242 W，简化电路如图乙所示，R1、R2均是发热电阻，且R2的阻值是R1的4倍．求：
(1)R1和R2的阻值是多少？
(2)高温挡加热5 min，不计热量损失，可以将1 kg饭菜升高的温度是多少？[饭菜的比热容取3×103 J/(kg·℃)]
(3)如果实际电压是200 V，低
温挡工作时的实际功率是多少？

## Slide 25
解：(1)当开关接2时，R1接入电路，为高温挡
，
R2＝4R1＝4×200 Ω＝800 Ω
(2)高温挡加热5 min消耗的电能W电＝P高温t＝242 W×300 s＝7.26×104 J
Q吸＝W电＝7.26×104 J
饭菜升高的温度 ＝24.2 ℃
(3)当开关接1时，R1、R2串联，为低温挡，R总＝R1＋R2＝200 Ω＋800 Ω＝1 000 Ω

## Slide 26
10. (2020甘肃省卷)如图甲、乙所示是某调温型电烤箱和简化电路图，它的工作电压为220 V，R1和R2均为电烤箱中的加热元件，R2的阻值为70 Ω.当只闭合S1时为低温挡，低温挡电烤箱的电功率为440 W.
(1)低温挡工作时，电路中的电流是多少？
(2)发热电阻R1的阻值是多少？
(3)高温挡时应该闭合的开关是________，高温挡的电功率是多少？

## Slide 27
(4)小余发现傍晚用电高峰时，电烤箱内比平时温度低，他猜想是用电高峰时电压偏低所致，于是他想用电能表和秒表测量家庭电路的实际电压．傍晚用电高峰时，他关闭家里所有用电器，只让电烤箱以高温挡工作，发现在30 s内电能表的转盘转了25转，电能表的铭牌如图丙所示，则用电高峰时家庭电路的实际电压为多少？(不考虑电阻值随温度的变化)
第10题图

## Slide 28
解：(1)只闭合S1时为低温挡，电功率为440 W，由P＝UI可得，电路中的电流
(2)只闭合S1时，R1与R2串联，电烤箱处于低温挡，由 可得，电路的总电阻
，所以，电阻R1的阻值R1＝R－R2＝110 Ω－70 Ω＝40 Ω
(3)S1和S2
当S1、S2 都闭合时，R2短路，电路为R1的简单电路，电烤箱处于高温挡．由 可得，烤箱高温挡的电功率P高＝ ＝1 210 W

## Slide 29
(4)由电能表的参数可知，电能表的表盘转25转，电流通过电烤箱做的电功是
＝3×104 J，电烤箱的实际电功率为
由 得，实际电压为U实际＝ ＝200 V

## Slide 30
第9题图
11. (2020连云港)连云港兴起的“厕所革命”极大地提升了市民的生活品质．为解决冬天如厕时马桶座冰冷的问题，某兴趣小组为一公厕设计了简易电热马桶座，其电路如图所示，定值电阻R1和R2为两电热丝，单刀双掷开关S2可接a或b.已知电阻R2＝550 Ω，所加电源电压为220 V．当S1闭合，S2接a时，电路发热的功率为22 W.
(1)求R1的阻值；
(2)分别求出①S1断开、S2接a；②S1闭合，S2接b两种情况下电路的发热功率．
(3)小明同学对此电路设计进行评估，发现该电
路一直处于工作状态，不利于节能环保，建议
在电路中增加定时开关．老师认为该电路设计
还有不足，请你指出所存在的不足．

## Slide 31
解：(1)当S1闭合，S2接a时，电路为R1的简单电路．由P＝UI＝ 得，R1的阻值
(2)①S1断开、S2接a时，两电阻串联，
②S1闭合、S2接b时，两电阻并联，
(3)当S1断开，S2接a时，电路消耗的功率为17.6 W，该挡位与另一挡位22 W相差不大，没有实际意义．建议根据需要，改变R1和R2的阻值，使三个挡位电路的功率适当拉开差距．(其他回答只要合理同样给分)

## Slide 32
12. (2020宁夏)人类正面临能源危机，为了找到更节能的光源，科学家做了大量的实验，实验发现下表中的LED灯和白炽灯在正常工作时，光照强度相同．请通过计算回答下列问题：
(1)LED灯正常发光时
的电流是多大？
(2)LED灯正常发光
时的电阻是多大？
(3)正常工作10 h，使用LED灯比白炽灯要节约多少电能？
考向二 铭牌类
类型 | LED灯 | 白炽灯
发光原理 | 二极管发光 | 钨丝高温发光
额定电压 | 24伏 | 220伏
响应时间 | 10－9秒 | 10－3秒
额定功率 | 12瓦 | 100瓦

## Slide 33
解：(1)该LED灯正常工作时电流
(2)由欧姆定律 可得LED灯正常发光时的电阻
(3)正常工作10 h，使用一个LED灯比使用一个白炽灯可节约电能
W＝(P白炽灯－PLED)t＝(0.1 kW－0.012 kW)×10 h＝0.88 kW·h

## Slide 34
13. (2020营口)为预防新型冠状病毒交叉感染，某医院将医疗器械置于消毒柜内，通过对水加热，达到设定压强和工作温度，产生高压饱和蒸汽，从而对医疗器械进行消毒处理．某型号的全自动高压消毒柜部分参数如下表，某
次消毒，将满箱温度是20 ℃的水加热到工作温度，需正常工作50 min.[c水＝4.2×103 J/(kg·℃)，ρ水＝1.0×103 kg/m3]求：
(1)消毒一次，水箱中的水吸
收的热量是多少？
(2)消毒一次，消毒柜消耗的
电能是多少？
(3)该消毒柜的电加热效率是多少？
电源 | AC 220V 50 Hz
额定功率 | 20 kW
水箱容积 | 120 L
工作温度 | 120 ℃
额定压强 | 0.21 MPa

## Slide 35
解：(1)水的质量m＝ρ水V水＝1.0×103 kg/m3×120×10－3 m3＝120 kg
水吸收的热量Q吸＝c水m(t－t0)＝4.2×103 J/(kg·℃)×120 kg×(120 ℃－20 ℃)＝5.04×107 J
(2)消耗的电能W＝Pt＝20×103 W×50×60 s＝6×107 J
(3)消毒柜的电加热效率

## Slide 36
14. (2019枣庄)如图所示是某款电养生壶及其铭牌的部分参数，当养生壶正常工作时，求：
(1)养生壶正常工作的电阻；
(2)若该养生壶的加热效率为80%，在标准大气压下，将初温是12 ℃的一壶水烧开，需要多长时间；[c水＝4.2×103 J/(kg·℃)，ρ水＝1.0×103 kg/m3]
(3)在物理综合实践活动中，小明和小丽同学利用所学习的物理知识，合作测量养生壶的实际功率．电能表上标着“1 200 r/(kW·h)”，他们把家中的其他用电器都与电源断开，仅让养生壶接入电路中烧水，2 min电能表的转盘转了40 r．求电养生壶的实际功率．

## Slide 37
第14题图
额定电压 | 220 V
频率 | 50 Hz
额定功率 | 1 100 W
容量 | 1 L

## Slide 38
解：(1)由表格中的数据可知：电养生壶的额定电压为220 V，额定功率为1 100 W
根据P＝ 可得，R＝ ＝ ＝44 Ω
(2)1 L水的质量m＝ρV＝1.0×103 kg/m3×1×10－3 m3＝1 kg
水吸收热量Q吸＝cm(t2－t1)＝4.2×103 J/(kg·℃)×1 kg×(100 ℃－12 ℃)＝3.696×105 J
由 得

## Slide 39
(3)电能表转40 r消耗的电能W实＝ kW·h＝ ×3.6×106 J＝1.2×105 J
时间t′＝2 min＝120 s
实际功率P实＝ ＝1 000 W

## Slide 40
15. (2019绥化)小泽家有一新型的电热足浴器．其铭牌上的部分信息如下．
(1)求电热足浴器正常工作时的电阻；
(2)用这个足浴器将5 kg的水从20 ℃加热到 40 ℃，求水吸收的热量；
(3)若此足浴器在额定电压下使用，需500 s才能将(2)问中的水从20 ℃加热到40 ℃，求这个电热足浴器的加热效率；(计算结果精确到0.1%)
(4)小泽家安装的电能表如图所示．
某次小泽断开家中的其他用电器，
让电热足浴器单独工作，在1 min
内电能表的转盘转过50 r，求此时
该足浴器两端的实际电压．
额定电压 | 220 V
额定功率 | 1 210 W
容积 | 7 L
第15题图

## Slide 41
解：(1)由P＝UI，I＝ 得，电热足浴器正常工作时的电阻
(2)水吸收的热量
Q吸＝cm(t－t0)＝4.2×103 J/(kg·℃)×5 kg×(40 ℃－20 ℃)＝4.2×105 J
(3)加热时足浴器消耗的电能
W1＝Pt1＝1 210 W×500 s＝6.05×105 J
电热足浴器的加热效率

## Slide 42
(4)足浴器1 min消耗的电能
W2＝ ×1 kW·h＝ kW·h＝6×104 J
t2＝1 min＝ 60 s
足浴器的实际功率
P实＝ ＝1 000 W
由P＝ 得，足浴器两端的实际电压
U实＝ ＝200 V