## Slide 1
电磁铁 电磁继电器

## Slide 2
教学目标
能描述电磁铁，说明电磁铁的特点和工作原理。
能通过实验，得出电磁铁磁性强弱与哪些因素有关。
能说明电磁继电器的结构和工作原理，了解电磁继电器在 生产、生活中的应用。

## Slide 3
教学重点
电磁铁的磁性。
教学难点
电磁继电器的工作原理及其应用。

## Slide 4
知识回顾：安培定则
用______手握住螺线管，让四指指向螺线管中______的方向， 则拇指所指的那端就是螺线管的______极。
右
电流
N

## Slide 5
知识回顾：安培定则
1．判断下面螺线管中的N极和S极：
2．判断螺线管中的电流方向：
N
S
N
N
S
S

## Slide 6
电磁起重机是什么原理？
电磁起重机

## Slide 7
电磁铁
定义：
电磁铁是一个带有__________的螺线管。
铁芯
构造：
线圈
铁芯

## Slide 8
猜想
电磁铁磁性强弱跟哪些因素有关呢？
应用电流磁效应， 应该与电流大小 有关。
线圈是主要部件， 应该与线圈的形 状、匝数有关。
猜想：
磁性强弱可能与______的大小、线圈的_______和形状有关。
电流
匝数

## Slide 9
设计实验

## Slide 10
有无铁芯对磁性强弱有什么影响？
有无铁芯对磁性强弱的影响

## Slide 11
有无铁芯对磁性的影响
无铁芯
有铁芯
结论：
电流和匝数一定时，有铁芯的电磁铁的磁性更强。

## Slide 12
电流大小对磁性强弱有什么影响？
电流大小对磁性强弱的影响

## Slide 13
电流大小对磁性的影响
I=0.5A
I=1A
结论：
匝数一定时，通入的电流越大，电磁铁的磁性越强。

## Slide 14
匝数对磁性强弱有什么影响？
匝数对磁性强弱的影响

## Slide 15
匝数对磁性的影响
一个电磁铁
再串联一个电磁铁
结论：
电流一定时，螺线管匝数越多，电磁铁的磁性越强。

## Slide 16
和永磁铁比电磁铁有哪些特性？
（1）通电产生磁性，断电磁性消失。
（2）磁性的强弱可以改变。
（3）磁极可以改变 。

## Slide 17
什么是电磁铁？
电磁铁磁性强弱与哪些因素有关？
电磁铁及影响电磁铁磁性强弱的因素

## Slide 18
在生活中，我们经常看到一些大型机器在工作（如大型吊车）， 而它们的电流可达几十安、上百安，直接控制或操作是很危险 的，那怎么才能控制这些强大的电流？

## Slide 19
电磁继电器

## Slide 20
电磁继电器构造
定义：
利用电磁铁来控制工 作电路的一种开关。
构造：

## Slide 21
电磁继电器原理
S闭合
电磁铁产生磁性
吸下衔铁
BC接触
高压电路导通

## Slide 22
电磁继电器原理
S断开
电磁铁磁性消失
衔铁弹起
BC断开
高压电路切断

## Slide 23
电磁继电器工作时电路的两部分
低 压 控 制 电 路
高 压 工 作 电 路
控制电路包括 _____________、____________、 _____________。
工作电路包括 _____________、 ___________、______________。
（低压）电源
电磁铁
开关
（高压）电源
用电器
触点

## Slide 24
电磁继电器的作用是什么？
电磁继电器的构造及作用

## Slide 25
水位自动报警器原理：
图中是一种水位自动报警器原理图，试说明它的工作原理。
当水位上涨时，水与金属A接触， 由于水是导体，使控制电路接通， 电磁铁吸引衔铁，使动触点与下 面的静触点接触，工作电路接通， 则红灯发光；当水位下降时，使 控制电路断开，电磁铁失去磁性， 弹簧拉着衔铁使动触点与上面的 静触点接触，工作电路接通，则 绿灯亮。

## Slide 26
水位自动报警器的构造和工作原理是什么？
水位自动报警器的构造及原理

## Slide 27
温度自动报警器的工作原理：
图中是一种温度自动报警器的原理图。制作水银温度计时在玻 璃管中封入一段金属丝，当温度达到金属丝下端所指的温度时， 电铃就响起来，发出报警信号。说明它的工作原理。
温度升高时，水银柱上升，与上方金 属丝连通，使左侧形成通路，电磁铁 中有电流通过，电磁铁吸引衔铁，使 触点接触，右侧电路接通，电铃发出 报警信号。

## Slide 28
温度自动报警器的构造和工作原理是什么？
温度自动报警器的构造及原理

## Slide 29
直流电铃的工作原理：
通路，电磁铁 产生磁性
吸下衔铁打铃， 断路，磁性消失
AB弹回，通路， 电磁铁产生磁性
重复这样的过程，小球就连续地打铃。

## Slide 30
直流电铃的构造和工作原理是什么？
直流电铃的构造及原理

## Slide 31
电磁继电器由哪些部分构成？
电磁继电器的作用是什么？
电磁继电器的构造及作用

## Slide 32
总结：
电磁继电器主 要部分的作用：
电 磁 铁：
衔 铁：
弹 簧：
触 点：
通电时产生磁性，吸下衔铁
和动触点连在一起，带动动触点上下运动
电磁铁磁性消失时，带动衔铁弹离电磁铁
相当于被控制电路的开关