## Slide 1
第2课时 药品的取用
课题3 走进化学实验室
2022年9月8日
广州市优秀教师、广州市骨干教师 系列课件
中山大学附属中学 －－ 邓作逵 老师

## Slide 2
1、进一步熟悉实验室一些常用仪器，知道药品的取用规则；
2、初步学会药品的取用方法及简单实验操作；
3、认识化学实验是进行科学探究的重要手段，知道严谨的科学
态度、正确的实验原理和操作方法是实验成功的关键。
【学习目标】

## Slide 3
化学实验室
中山大学附属中学
课题3 走进化学实验室

## Slide 4
【化学实验室规则】
1、进实验室：脚步要轻，说话低声。
2、实 验 前：预习内容，了解目的，明确步骤。
3、实 验 时：检查用品，听从指挥，爱护仪器，节约药品，
细心观察，准确记录，注意安全，保持整洁。
4、实 验 后：回收废物，洗净仪器，摆好用品，注意环保；
根据原始记录，写好实验报告。
5、出实验室：摆好凳子，检查水电是否关闭。

## Slide 5
【邓老师的实验习惯要求】
1、实验过程中禁止大声喧哗和随意走动位置，
2、桌面整洁、干净、干燥，
3、仪器摆放至靠近身体部位进行实验，不要站着实验，
5、 实验中的垃圾一律放在垃圾桶中，课后倒入垃圾桶中，没有
经过老师允许，不可以倒入下水道。
4、节约使用药品，

## Slide 6
【实验室化学药品取用规则】
1、三不原则：不能用手接触药品，不要把鼻孔凑到容器口闻药品
的气味，不得尝任何药品的味道。
2、节约原则：应按规定用量取用药品。若没有说明用量，一般取
少量：液体：取1-2mL；固体：盖满试管底部。
3、处理原则：（“一要三不要”）实验用剩的药品既不要放回原
瓶，也不要随意丢弃，更不要拿出实验室；要放入
指定的容器内回收。

## Slide 7
【实验安全注意事项】
1、酒精灯 失 火：立即用湿抹布扑灭。
2、割 伤：用3％的双氧水清洗，再贴上止血贴。
3、烫 伤：在烫伤处涂上烫伤膏或万花油。
4、吸入有毒气体：立即到室外呼吸新鲜空气，并请医生处理。

## Slide 8
二、化学药品的取用
1、固体药品（保存在 里）
广口瓶
硫酸铜
碳酸钠
锌 粒
石灰石
块状
较大颗粒
粉末状
晶体

## Slide 9
当药匙太大无法伸入试管中或试管内壁潮湿，应用______取药品，
方法：___________________。
纸槽
一平二送三慢竖
【注意】
（2）粉末状、小颗粒药品
（药匙）

## Slide 10
（3）取用一定质量的固体药品：应用___________称量。
①当指针不在零位而偏左时，就开始称量，当达到平衡时（指针在
零位），则实际称量的白糖的质量_______10g（填“>”、“<”
或“=”，下同）；
②如果是“当指针不在零位而偏右时，就开始称量，当达到平衡时
（指针在零位），则实际称量的白糖质量_______10g。
托盘天平
<
>

## Slide 11
（1）取量较多液体：_______法
倾倒
二、化学药品的取用
2、液体药品（保存在 里）
细口瓶
图1-25 液体的倾倒
【讨论1】P19
a、细口瓶的塞子为什么要倒放在桌子上？
防止桌面被腐蚀；
防止塞子被污染
b、倾倒液体时，瓶口为什么要紧挨着试管口？应该快速地倒还是
缓慢地倒？
防止将液体倒出试管口；
缓慢倾倒

## Slide 12
c、拿细口瓶倒液时，为什么细口瓶贴标签的一面要朝向手心处？
防止标签被腐蚀
【讨论1】P19
d、倒完液体后，为什么要立即盖紧瓶塞，并把试剂瓶放回原处？
①防止液体挥发、气化；
②防止空气中的物质进入瓶中，使药品变质；
③防止将瓶塞混乱以及碰倒试剂瓶。

## Slide 13
（2）取少量液体：____________法，仪器：____________
吸取、滴加
胶头滴管
图1-27 用滴管取液体
竖直悬空
1帽在上
2瓶外挤
3悬空滴
4及时洗

## Slide 14
【实验1－4】P20
实验内容 | 现 象
无色酚酞溶液变红色
1、石灰水与酚酞溶液

## Slide 15
（3）取一定量体积的液体：______法，仪器：______。
量取
量筒
（需配胶头滴管使用）

## Slide 16
量取液体时，量筒必须______，视线应与
液体________________________保持水平；若仰视读数时，读数_____实际体积（填“>”、“<”或“=”，下同）；若俯视读数时，读数______实际体积。
4
【讨论2】
放平
量筒内凹液面的最低处
<
>

## Slide 17
【实验1－4】P20
实验内容 | 现 象
1、石灰水与酚酞溶液 | 
2、碳酸钠粉末与盐酸 | 
无色酚酞溶液变红色
①白色粉末迅速溶解
②产生大量的无色气泡

## Slide 18
用量筒量取液体时，某同学操作如下：量筒平稳，面对刻度，仰视液体凹液面最低处读数为19ml，倾倒出一部分液体，又俯视液体凹液面最低处读数为11mL，问：（全部用“﹥”、“﹤” 或“=”填空 ）
① 开始筒量取液体时，他量取的液体的实际体积为（ ）19 ml
② 倾倒出一部分液体后，量筒内剩余液体的实际体积为（ ）11ml
③ 这位同学取出的液体的实际体积为（ ）8ml
【课堂练习】
<
>
>

## Slide 19
（3）取极少量的液体：______法，仪器：_________。
蘸取
玻璃棒