## Slide 1
“控制与设计”重难点分析

## Slide 2
控制与设计
一、控制的含义
二、手动控制、自动控制、智能控制
三、开环控制和闭环控制
四、控制系统的组成和描述
五、控制中的干扰

## Slide 3
手动控制的恒温箱
四、控制系统的组成与描述
一个控制过程的实现，往往要经过若干个环节，这些环节构成了一个控制系统。
眼睛 测量作用
头脑 比较、判断作用
机体和手 执行作用
被控对象

## Slide 4
计算机作控制器的恒温箱温度控制系统
四、控制系统的组成与描述

## Slide 5
控制器
箱内温度
热电偶
继电器
加热电阻丝
设定温度
比较器
电流
-
恒温箱温度控制系统
四、控制系统的组成与描述
控制器
控制系统具有系统的结构层次以及系统的特性。
控制系统的具体描述，建议具体问题具体分析，以题干为主。

## Slide 6
案例分析
阅读题干，查找并标注关键词，分析绘制控制系统的框图。
参考方法一：
1、按如下顺序确定各个环节：被控对象、执行器、控制器、反馈环节（对闭环系统而言）
2、确定被控量、控制量、给定量
3、用带箭头的直线表示信息的系统中流动、传递的方向与过程
4、闭环控制系统加上反馈环节和比较器
参考方法二：
1、判断开环、闭环
2、按相应系统框图对号入座。

## Slide 7
案例分析
根据消防要求，仓库、图书馆等场所都要安装火灾自动报警系统．当烟雾探测器检测到的烟雾浓度超过设定值时，电子开关被接通，报警器发出声光信号进行报警．关于该报警控制系统，以下说法中正确的是（ ）
A.控制器是电子开关 B. 被控对象是仓库、图书馆等场所 C. 输出量是有无声光信号 D. 反馈装置是报警器

## Slide 8
案例分析
根据消防要求，仓库、图书馆等场所都要安装火灾自动报警系统．当烟雾探测器检测到的烟雾浓度超过设定值时，电子开关被接通，报警器发出声光信号进行报警．关于该报警控制系统，以下说法中正确的是（ C ）
A.控制器是电子开关 B. 被控对象是仓库、图书馆等场所 C. 输出量是有无声光信号 D. 反馈装置是报警器
烟雾浓度
设定值
有无声光信号
烟雾探测
控制电路
报警器
电子开关
电流通断
（类似案例：银行自动门、自动烘手机、红外线自动水龙头、声控灯、各类报警器等）

## Slide 9
3、如图所示是一款可伸缩的防雨晾衣装置示意图．晾衣时按动开关，电机带动滑轮转动，将晾衣杆连同衣物移到室外，下雨时，传感器检测到信号后，电机带动滑轮反向转动，将晾衣杆和衣物收回室内．请根据示意图和描述，完成以下任务：
（1）该装置防雨控制属于 ______
①手动开环 ②自动开环 ③手动闭环 ④自动闭环
（2）该系统中的传感器可选用 ______
①热敏传感器；②光敏传感器；③湿敏传感器
（3）该防雨控制系统的执行器是 ______
①晾衣杆 ②电机 ③开关
案例分析

## Slide 10
3、如图所示是一款可伸缩的防雨晾衣装置示意图．晾衣时按动开关，电机带动滑轮转动，将晾衣杆连同衣物移到室外，下雨时，传感器检测到信号后，电机带动滑轮反向转动，将晾衣杆和衣物收回室内．请根据示意图和描述，完成以下任务：
（1）该装置防雨控制属于 ______
①手动开环 ②自动开环 ③手动闭环 ④自动闭环
（2）该系统中的传感器可选用 ______
①热敏传感器；②光敏传感器；③湿敏传感器
（3）该防雨控制系统的执行器是 ______
①晾衣杆 ②电机 ③开关
案例分析
位移
湿敏传感
控制电路
晾衣杆
湿度
电机
（+滑轮传动）
力

## Slide 11
在实际的控制系统中，常常会有一些变化不定的因素对系统的行为造成不良的影响，这种有害的因素，称其为干扰。
五、控制中的干扰

## Slide 12
恒温箱温度控制系统
主要干扰因素：环境温度变化、电压波动等
五、控制中的干扰

## Slide 13
克服干扰的基本方法
1. 采用隔离干扰源的办法。
（1） 将整个系统加外围屏蔽层。
（2）将整个系统内部分隔成多层。
2. 对外释放抗干扰信号来减少干扰信号的影响。
3. 采用闭环控制系统，提高系统的性能和控制精度，可自动减少干扰引起的控制误差。
五、控制中的干扰

## Slide 14
控制及其设计
一、控制的含义
二、手动控制、自动控制、智能控制
三、开环控制和闭环控制
四、控制系统的组成和描述
五、控制中的干扰

## Slide 15
开闭环控制系统的区分
一、闭环控制系统有反馈环节；
二、闭环控制系统有输入与被控对象输出的比较，从而循环的控制被控对象。
三、开环控制是一次性的。
分析绘制控制系统的框图参考方法：
1、按如下顺序确定各个环节：被控对象、执行器、控制器、反馈环节（确定是开环还是闭环）
2、确定被控量、控制量、给定量
3、用带箭头的直线表示信息的系统中流动、传递的方向与过程
4、闭环控制系统加上反馈环节和比较器
5、按相应系统框图对号入座。