## Slide 1
计算机的基本工作原理
授课：廖里山

## Slide 2
思 考
计算机是如何工作的？

## Slide 3
计算机的运行，是一场浩荡的数据迁徙。
1+2 的数据之旅

## Slide 4
输入数据
计算机处理信息的一般过程
存储、
加工数据
输出数据

## Slide 5
内存
主存
储器
只读存储器
（ROM）
随机存储器
（RAM）
外存
辅助存储器
存储器
只能读出信息，不能写入信息
特点：停电后其中的信息不会丢失
既可读出信息，也能写入信息
特点：停电后其中的信息将全部丢失
如：硬盘、光盘、软盘、U盘
如：如计算机启动用的BIOS芯片
如：内存条
存储器存储空间的大小如何去衡量呢？
存 储 器

## Slide 6
试一试、看一看
（1）观察桌面的“英文.txt”、“中文.txt”文件大小
（2）打开“英文.txt”文件，输入“computer”后保存，观察文件的大小
（3）打开“中文.txt”文件，输入“信息技术”后保存，观察文件的大小。
____字节可存放一个英文，____字节可存放一个汉字
1
2

## Slide 7
存储器容量单位换算（重难点）
计算机存储器容量的大小以字节（byte，B）为单位，通常8位（bit）二进制代码为一个字节。
1 KB (千字节) = 1024 B
1 MB (兆字节) = 1024 KB
1 GB (千兆字节) = 1024 MB
1 TB (太字节) = 1024 GB

## Slide 8
计算机各功能部件的关系
输出设备
程序
数据
处理结果
数据的流向
控制信号的流向
输入设备
存储器
运算器
控制器
CPU
计算机中进行算术运算和逻辑运算的部件
负责指挥、控制
计算机工作的部件

## Slide 9
如何查看计算机处理器、内存的相关信息
桌面“计算机”→鼠标右键单击→“属性”

## Slide 10
1945年，美国籍数学家冯·诺伊曼提出了“二进制编码、利用存储程序运行计算机”，设计出第一台具有存储程序功能的计算机EDVAC，冯诺伊曼体系结构概括了计算的基本工作原理，为现代计算机的发展奠定了基础，被誉为“计算机之父”。
知 识 拓 展

## Slide 11
计算机各功能部件的关系
输出设备
程序
数据
处理结果
数据的流向
控制信号的流向
输入设备
存储器
运算器
控制器
CPU